Töö nr: IB42/2010

Koostaja: Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Tellija: Kallaste Linnavalitsus

Objekti asukoht: Kallaste linn

#### TÖÖSTUSE TN 1, VÕIDU TN 119 KINNISTUTE, VÕIDU TÄNAVA, LIIVA TÄNAVA JA PEIPSI JÄRVE VAHELISE MAA-ALA DETAILPLANEERING

Planeerija: Terko Veensalu

TARTU 2010

SISUKORD

SELETUSKIRI	3

1. SISSEJUHATUS	3

1.1. Planeeringuala asukoht, suurus ja olemasolev maakasutuse sihtotstarve	3

1.2. Detailplaneeringu koostamise alus ning planeeringu eesmärk	4

1.3. Arvestamisele kuuluvad materjalid ja olemasolevad geodeetilised alusplaanid	4

2. OLEMASOLEVA SITUATSIOONI KIRJELDUS	4

2.1. Planeeritava ala ja naaberkinnistute maakasutus	4

2.2. Kitsendused	4

2.2.1. Loode-Peipsi hoiuala	5

2.3. Juurdepääsud ja teed	6

2.4. Olemasolevad ehitised ja paatide sildumisala	6

2.5. Reljeef	6

2.6. Haljastus	6

2.7. Tehnovõrgud	6

3. PLANEERINGUETTEPANEK	6

3.1. Maa-ala kruntideks jaotamine ja planeeritud maakasutus	6

3.2. Krundi ehitusõigus ja hoonete kasutusotstarbed	7

3.3. Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele	8

3.4. Ehitistevahelised kujad ja krundi hoonestusala piiritlemine	8

3.5. Paadisadam	8

3.5.1. Paadisillad	8

3.6. Juurdepääs krundile, liikluskorraldus ja parkimine	8

3.7. Haljastus, heakord ning keskkonnakaitse abinõud	9

3.8. Tehnovõrgud	9

3.8.1. Veevarustus	9

3.8.2. Tuletõrje veevarustus	9

3.8.3. Reoveekanalisatsioon	9

3.8.4. Sademeveekanalisatsioon	9

3.8.5. Elektrivarustus	9

3.8.6. Valgustus	10

3.8.7. Soojavarustus	10

3.8.8. Sidevarustus	10

3.9. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	10

3.10. Servituudid ja kitsendused	10

3.11. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine	10

3.12. Planeeringu rakendamine	11

4. KOOSTÖÖ PLANEERINGU KOOSTAMISEL	12

5. KOOSTÖÖ JA KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE	13

JOONISED	14

Joonis 1. Situatsiooniskeem M 1:10 000

Joonis 2. Olemasolev situatsioon M 1:1000

Joonis 3. Planeeringu põhijoonis M 1:1000

Joonis 4. Maakasutuse ja kitsenduste joonis M 1:1000

Joonis 5. Tehnovõrkude joonis M 1:1000

# SELETUSKIRI

# 1. SISSEJUHATUS

## 1.1. Planeeringuala asukoht, suurus ja olemasolev maakasutuse sihtotstarve

Planeeringuala asub Tartumaal Kallaste linnas Peipsi järve kaldal ja hõlmab Võidu tn 119 kinnistut (maakasutuse sihtotstarve 100 % ühiskondlike ehitiste maa), osaliselt Tööstuse tn 1 kinnistut (maakasutuse sihtotstarve 100 % tootmismaa) ja reformimata riigimaad.

Asukoht on näidatud alloleval joonisel.

Planeeringuala pindala on ca 3,3 ha.

Joonis 1. Planeeringuala asukoht

## 1.2. Detailplaneeringu koostamise alus ning planeeringu eesmärk

Planeeringu koostamise aluseks on Kallaste Linnavolikogu 11.detsembri 2009 a. otsus nr 50 Tööstuse tn 1 ja Võidu tn 119 kinnistute, Võidu tänava, Liiva tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamise kohta.

Planeeringu eesmärkideks vastavalt lähtetingimustele on:

- 	puhkealale ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine;

- maakasutustingimuste ja maa-ala ehitusõiguse määramine;

- tehnovõrkude ja –rajatiste paiknemise määramine;

-	juurdepääsu tagamine Võidu põik 1 kinnistule.

## 1.3. Arvestamisele kuuluvad materjalid ja olemasolevad geodeetilised alusplaanid

Käesoleva detailplaneeringu aluseks on olnud:

- Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579);

- Ehitusseadus (RT I 2002, 47, 297);

- 	Tartumaa maakonnaplaneering (kehtestatud Tartu maavanema 23. aprilli 1999 a. korraldusega nr 1537);

- 	Kallaste linna ehitusmäärus (kehtestatud Kallaste Linnavolikogu 28. novembri 2001. a määrusega nr 13).

Planeeringu koostamisel on kasutatud OÜ Avek Maa (Litsentsi nr. 554 MA-k) poolt koostatud geodeetilist maa-ala plaani täpsusastmega 1:500. Mõõdistused on teostatud juulis 2010.a.

# 2. OLEMASOLEVA SITUATSIOONI KIRJELDUS

## 2.1. Planeeritava ala ja naaberkinnistute maakasutus

Planeeringuala hõlmab järgmisi kinnistuid:

Võidu tn 119 (27901:001:0132) 2677 m² - maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa;

Tööstuse tn 1 (27901:001:0030) 21858 m² - maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, sellest planeeringualasse jääv osa 10508 m²;

Reformimata riigimaa - 12846 m².

Idast piirneb planeeringuala Peipsi järvega, läänest Võidu tänavaga, lõunast Liiva tänavaga, põhjast Kallaste sadamaga.

## 2.2. Kitsendused

Vastavalt keskkonnaregistri andmetele jääb planeeringualale II kaitsekategooria taimeliigi pruun lõikhein (Cyperus fuscus) leiukoht ja III kaitsekategooria taimeliigi villane katkujuur (Petasites spurius) leiuala.

Planeeringueelselt kehtivad alal järgmised kitsendused (vt ka joonis leht 2):

Tabel 1. Olemasolevad kitsendused

| Kitsenduse nimetus | Kitsenduse ulatus |
| --- | --- |
| Peipsi järve kalda veekaitsevöönd1 | 20 m tavalisest veepiirist |
| Peipsi järve kalda ehituskeeluvöönd2 | 50 m tavalisest veepiirist |
| Peipsi järve kalda piiranguvöönd3 | 200 m tavalisest veepiirist |
| Peipsi järve kallasrada4 | 10 m tavalisest veepiirist ja 2 m suurveeaegsest veepiirist, kui kallasrada on üle ujutatud |
| Torila oja veekaitsevöönd1 | 10 m tavalisest veepiirist |
| Torila oja ehituskeeluvöönd2 | 25 m tavalisest veepiirist |

1 Vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veekogu kaldaalal veekaitsevöönd. Veekogu veekaitsevööndi ulatus ning selles keelatud tegevuste loetelu on toodud Veeseaduse §-s 29 (RT I  1994, 40, 655).

2 Veekogu kalda ehituskeeluvööndi ulatus ja piirangu sisu on määratletud Looduskaitseseaduse §-s 38 (RT I  2004, 38, 258).

3 Kalda piiranguvööndi mõiste ja kitsenduse sisu on toodud Looduskaitseseaduse §-s 37 (RT I  2004, 38, 258).

4 Kallasraja mõiste ja kitsenduse sisu on määratletud Veeseaduse §-s 10 RT I  (1994, 40, 655) ning Looduskaitseseaduse §-s 36 (RT I  2004, 38, 258).

Kuna planeeringuala asub Kallaste linnas tiheasustusalal, on ehituskeeluvöönd 100 m vähendatud 50 meetrini. (Looduskaitseseadus § 38 punkt 3).

Peipsi järvega seotud kitsendused on planeeringu joonistel näidatud lähtuvalt veekogu tavalisest veepiirist (põhikaardile kantud veepiirist). Kaitsealuste taimede leiukohad on toodud põhijoonisel ja maakasutuse ja kitsenduste joonisel.

### 2.2.1. Loode-Peipsi hoiuala

Planeeringualaga piirnevast kaldast 500 – 700 m laiuselt on Peipsi järvele loodud Loode-Peipsi hoiuala. Ida-Virumaale jäävas osas piirneb Loode-Peipsi hoiuala suure Sahmeni hoiualaga. Hoiuala lõunaotsas, Tartumaale jääval alal piirneb see Kallaste hoiualaga. Teatud lõikudel lisandub veealale ka rannaniite (Sääritsa), soote (Kalmaküla) jt väiksemaid laiendusi.

Hoiuala on arvatud Natura 2000 linnualade hulka ning sellest tulenevalt on peamine kaitse eesmärk: EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: viupart (Anas penelope ), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena) (RTI, 17.05.2005, 25, 195).

Samuti on hoiuala oluline järgmistele haudelindudele: hüüp, roo-loorkull, jõgitiir, täpikhuik, mustviires, väikekajakas, kaldapääsuke, väiketüll.

Taimestikus kuuluvad rida liike LK II kategooria alla: väike konnarohi (Alisma gramineum), pruun lõikhein (Cyperus fuscus), kiirjas ruse (Bidens radiata), juus-penikeel (Potamogeton trichoides) ja mõru vesipipar (Elatine hydropiper). LK III alla kuuluvad niitjas penikeel (Potamogeton filiformis) ja väike penikeel (Potamogeton pusillus) ning kaitsetvajavaist liikidest võib nimetada punakat penikeelt (Potamogeton rutilus).

Peipsi kalafauna on rikkalik, liike on 37. Peipsi järve kaldavööndi kalastikku on uuritud vähem kui avaveelisi piirkondi, spetsiaalne uuring on tehtud 2004. aastal Eesti Loodushoiu Keskuse poolt. Seirepunkte oli kokku 24, need ulatusid Vasknarvast Värskani. Kaldalähedasel alal tabati uuringu käigus 24 kalaliiki, liigirohkemad olid suurte jõgede suudmed ning rohke veesisese taimestikuga rannalõigud.

Ülal toodud info pärineb Loode-Peipsi Hoiuala Kaitsekorralduskavast 2009-2018, mille on koostanud MTÜ Taevasikk.

## 2.3. Juurdepääsud ja teed

Planeeritud puhkealale pääseb Võidu ja Liiva tänavatelt, Tööstuse 1 krundile Võidu tänavalt.

## 2.4. Olemasolevad ehitised ja paatide sildumisala

Tööstuse 1 krundil Võidu tänava ääres asub 1 hoone.

Kallaste sadama krundil asuva kanalit kasutatakse paatide hoidmiseks, planeeringualasse jääval poolel selleks eraldi kaisid ei ole.

## 2.5. Reljeef

Planeeringuala reljeefi absoluutkõrgused jäävad vahemikku ca 30.50...37.00 m.

## 2.6. Haljastus

Planeeringuala leidub leht- ja okaspuid, põõsaid, rohttaimi ja pilliroogu. Osaliselt Tööstuse tn 1 kinnistul ja reformimata riigimaal asub männik, keskne ala on suhteliselt lage.

## 2.7. Tehnovõrgud

Planeeringualal paiknevad õhukaabelliinid ning kanalisatsioonitorustik.

# 3. PLANEERINGUETTEPANEK

## 3.1. Maa-ala kruntideks jaotamine ja planeeritud maakasutus

Planeeringuga kavandatakse alale 8-kohaline karavanipark koos seda teenindava hoonega, juurdepääsuteed järve äärsele alale koos parkimisvõimalusega. Vabaaja veetmiseks on ette nähtud ala laste mänguvahenditele koos istumisvõimalusega, lisaks võrkpalliplats ning järve kaldale laudtee. Parkimisala ning Peipsi järve vahelisele alale on planeeritud puhkeala teenindav hoone – võimalikud kasutusotstarbed on toodud peatükis 3.2.

Planeeringualal asuva Võidu tn 119 krundist ja reformimata riigimaast moodustatakse uus krunt (Pos 1). Vaheetapina moodustatakse Pos 1 krunt, mille maakasutuse sihtotstarve jaguneb ühiskondlike ehitiste maaks 90% ning ärimaaks 10%. Võidu tn 119 krundi sihtotstarveteks määratakse ajutise krundi moodustamisel ühiskondlike ehitiste maa 10% ning ärimaa 90%. Nende kruntide liitmisel moodustub lõplik Pos 1 krunt, mille  maakasutuse sihtotstarbeks on määratud ühiskondlike ehitiste maa (50%) ja ärimaa (50%). Tööstuse 1 krundil säilib olemasolev sihtotstarve (tootmismaa 100%).

Kuna reaalne veepiir on põhikaardil näidatust nihkunud järve suunas, on planeeringuga tehtud ettepanek põhikaardile kantud veepiiri ja mõõdistusaegse veepiiri vaheline ala (liidetavad krundid Pos 2a ja Pos 2b) liita Pos 2 koosseisu ning anda krundile üldkasutatava maa sihtkasutusotstarve.

Tööstuse tn 1 krundipiirid säilivad olemasoleval kujul.

Planeeringualale jääb eraldi Eesti Veeprojekt OÜ poolt koostatava detailplaneeringuga (Liiva tänava ja selle lähiümbruse detailplaneering, töö nr 06-10) kavandatud reoveepumpla. Käesolev planeeringus on näidatud reoveepumpla ehitusala ja kuja ulatus, krundi suurus ning asukoht.

Maakasutuse bilanss on toodud maakasutuse ja kitsenduste joonisel.

## 3.2. Krundi ehitusõigus ja hoonete kasutusotstarbed

Planeeringuga nähakse ette 2 hoonet – puhkeala teenindav hoone ning karavaniparki teenindav hoone. Olemasolev hoone Tööstuse 1 krundil, planeeringualasse jääval osal, kuulub likvideerimisele.

Hoonet võib ehitada ainult põhikaardil näidatud hoonestusalasse vastavalt krundi maksimaalsele ehitusalusele pinnale. Hoonestusalasse võib ehitata ka erinevaid rajatisi ning istutada taimi, sh puittaimi.

Pos 1 planeeritud hoone esisele platsile on ette nähtud paigutada istepingid, võimalusel lastele mänguatraktsioonid. Ranna-alale on ette nähtud paigutada istepingid ja vahetuskabiinid, muuli ligidusse piirivalve rajatis (vaatlustorn).

Planeeritud ehitis(t)e lubatud kasutusotstarvete määramisel on lähtutud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrusest nr 10 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“:

Puhkeala teenindav hoone

12201 Büroohoone

12203 Administratiivhoone

12205 Konverentsihoone

12209 Muu büroo- või administratiivhoone

12130 Toitlustushooned

12331 Ihu- ja isikuteenust osutava ettevõtte hoone, nagu näiteks juuksuritöökoda, solaarium ja saun

12339 Muu teenindushoone

12645 Sanatoorium

12653 Siseujula

Karavani parki teenindav hoone

12203 Administratiivhoone

Planeeringuala ehitusõiguse tabel on toodud põhijoonisel.

## 3.3. Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele

Planeeritud hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne ja kõrgetasemeline. Hoone välisviimistlusmaterjalidena tuleb kasutada kvaliteetseid ja kestvaid materjale (puit- ja kivimaterjalid, tellis). Lubatud ei ole kasutada välisviimistluse juures imiteerivaid ega matkivaid materjale, profiilplekki. Katusekattematerjalina võib kasutada plekkmaterjali, rullmaterjali.

## 3.4. Ehitistevahelised kujad ja krundi hoonestusala piiritlemine

Ehitistevaheliste kujade määramisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.

Planeeritud hoonete täpne tulepüsivusklass tuleb määrata eraldi nende projekteerimise käigus.

Hoonetele, mis asuvad üksteisele lähemal kui 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.

## 3.5. Paadisadam

Osaliselt planeeringualasse jääva Tööstuse tn 1 krundil asuva Kallaste sadama paadikanali äärde on ette nähtud uued ujuvpaadisillad, statsionaarse kai ja slipp paatide vettelaskmiseks. Säilivad kasutuses olevad juurde- ja väljapääsud.

Planeeritud paadisildade ja kai maksimaalne teenindatav väikealuse pikkus on 30 m.

### 3.5.1. Paadisillad

Kokku on planeeritud 10 ujuvkaid mõõtmetega 2,4x12,0 m ning statsionaarne kai mõõtmetega 35,0x10,0 m.

Pontoonidel paadisillad on kaldasse ankurdatavad ja vajadusel talveks eemaldatavad. Paadisildade täpsustatud asukohad ja tehnilised parameetrid tuleb anda vastava ehitusprojektiga.

Hilisemad paadisildade pikendused ja võimalikud ujuvkonstruktsioonide ümberpaigutamised tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsuse, Veeteede Ameti ja Keskkonnaametiga. Paigaldatavad konstruktsioonid peavad võimaldama turvalise paatide kinnitamise ja hoiu.

## 3.6. Juurdepääs krundile, liikluskorraldus ja parkimine

Planeeritud Pos 1 krundile on mootorsõidukite juurdepääs planeeritud Võidu tn 119 krundilt. Jalakäijatele on ette nähtud juurdepääsud Võidu tänavalt Võidu tn 115 ja Võidu tn 117 kruntide vaheliselt alalt ning Liiva tänavalt. Tööstuse 1 krundile on eraldi juurdepääs Võidu tänavalt, Võidu 119 krundiga külgnevat teed mööda. Planeeritud Pos 1 krundilt on ligipääs tagatud Võidu põik 1 krundile ning loodud ühendus Tööstuse tn 1 krundiga.

Pos 1 krundile on planeeritud parkimisala 20 mootorsõidukile (10+10 kohta), Võidu tn 119 krundile karavanipark 8 peatumiskohaga järelhaagisega sõidukile/matkabussile. Parkimiskoha suuruseks on 2,5x5 m, karavanipargi kohtade suurused 106 m² - 162 m². Teedel laiuseks on 4,5 - 7 m.

Teekattematerjaliks Pos 1 ja Tööstuse 1 krundi teedel ja parkimisalal on planeeritud asfaltkate, karavanipargis murukivikate. Tööstuse 1 krundil võib teekattematerjalina kasutada ka kruuskatet. Ranna-alale on ette nähtud puidust jalgteed.

Planeeritud teed, parkimisala ja nende kattematerjalid ning jalakäijate liikumissuunad on toodud põhijoonisel.

## 3.7. Haljastus, heakord ning keskkonnakaitse abinõud

Olemasolev männik, kalda taimestik ja kaitsealuste taimede leiualad kuuluvad säilitamisele. Veetaimestik Tööstuse tn 1 krundil tuleb eemaldada mahus, mis on vajalik paadisildade rajamiseks.

Kõrghaljastus on planeeritud Võidu tn 119 krundile, eraldamaks karavani ala ümberkaudsetest kruntidest. Lisaks on ette nähtud kasutada madalhaljastust karavani peatumiskohtade eraldamiseks ning parkimisala ja ranna vahelise puhkeala ilmestamiseks. Puhkealale ja ranna-alale tuleb paigutada prügiurnid.

Planeeritud krundile pole lubatud ladustada ohtlikke jäätmeid. Tava- ning ohtlike jäätmete äraveoks tuleb sõlmida leping vastavat jäätmeluba või litsentsi omava ettevõttega.

Sademevesi tuleb puhastada muda-õlipüüduris.

## 3.8. Tehnovõrgud

### 3.8.1. Veevarustus

Planeeringuala hoonete veevarustuseks on ette nähtud ühendus olemasolevast Võidu tänava torustikust. Torustiku täpne paiknemine tuleb anda eraldi projektiga.

### 3.8.2. Tuletõrje veevarustus

Tuletõrje veevarustuseks on planeeritud tarnetoruga tuletõrje veevõtukaev. Kaevu asukoht on näidatud tehnovõrkude joonisel.

### 3.8.3. Reoveekanalisatsioon

Planeeringuala hoonete reovesi on ette nähtud juhtida Võidu tänava kanalisatsiooni-torustikku. Planeeringuala läbiv kanalisatsioonitorustik säilib reoveepumpla avariiülevooluna. Reoveepumpla avariiülevool peab jääma töösse ja sinna torustiku reoveekanalisatsiooni ega sademevett juhtida ei ole lubatud.

Planeeritud torustiku täpne paiknemine tuleb anda eraldi projektiga.

### 3.8.4. Sademeveekanalisatsioon

Kõvakattega teedelt ning sõidukite parkimisalalt sademevee ära juhtimiseks on planeeritud torustik. Sademevesi on ette nähtud puhastada muda-õlipüüduris, enne selle suubumist Peipsi järve (asukoht näidatud tehnovõrkude kaardil).

### 3.8.5. Elektrivarustus

Planeeringuala kinnistute elektrienergiaga varustamiseks on ette nähtud Tööstuse 1 krundil asuvale 0,4 kV õhukaabelliini mastile üles seada liitumiskilp. Elektritoide liitumiskilbist hooneteni on planeeritud maakaablitega.

Kaablite ja muude elektrivarustusrajatiste asukohad on toodud tehnovõrkude joonisel.

### 3.8.6. Valgustus

Planeeringuala valgustuslahenus tuleb anda eraldi projektiga.

### 3.8.7. Soojavarustus

Planeeritava ala hoonete soojavarustus tuleb lahendada lokaalkütte abil. Võimalikeks kütteviisideks on soojuspumba, kaugkütte, maakütte, elektrikütte või eelnimetatute kombinatsiooni kasutamine. Täpne kütteliik ja lahendus tuleb anda vastava projektiga.

### 3.8.8. Sidevarustus

Planeeringuala sidevarustus on lahendatud olemasoleva Võidu tänava sidekanalisatsiooni baasil. Tehnovõrkude kaardil on näidatud sidetrassi paiknemine.

## 3.9. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevuse riske vähendavate tingimuste esitamisel on lähtutud EVS-s 809-1:2002 toodust. Planeeringualal on kuritegevuse riskide vähendamiseks seatud järgmised tingimused:

- Tagada planeeringuala korrashoid ja prügi kiire eemaldamine;

- Tagada vastupidavate (vandaalikindlate) ja kvaliteetsete ehitusmaterjalide kasutamine (sildumisrajatised, inventar);

- Tagada planeeritud parkimisala, juurdepääsuteede ning sildumisrajatiste piisav valgustatus.

## 3.10. Servituudid ja kitsendused

Planeeritud sidekaabli kaitsevööndi mõõtmeteks on 2 m mõlemal pool liinirajatise keskjoont. Elektrikaabli puhul 1 m mõlemale poole teljest.

Elektrikaablile on planeeritud liiniservituut, kus teenivaks kinnisasjaks on Tööstuse 1 krunt ja Pos 2 krunt, valitsevaks kinnisasjaks Pos 1 krunt. Sidekaablile on planeeritud liiniservituut, kus teenivaks kinnisasjaks on Võidu tn krunt ja valitsevaks kinnisasjaks Pos 1.

Planeeringualal kehtivad kitsendused on toodud peatükis 2.2, säilivad ja planeeritud kitsendused on näidatud maakasutuse ja kitsenduste joonisel ning tehnovõrkude joonisel.

## 3.11. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine

Kõik planeeringu kehtestamisest tulenevad võimalikud varjatud kahjud hüvitab tellija. Planeeringu rakendamisel ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks peab krundi igakordne omanik tagama, et planeeritud ehitiste, juurdepääsutee, haljastuse ning isiklike tehnovõrkude rajamisel ega kasutamisel ei kahjustataks naaberkruntide kasutamise võimalusi. Juhul kui tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama vastava krundi igakordne omanik.

## 3.12. Planeeringu rakendamine

Planeeritud kruntide ehitusõigused realiseeritakse nende valdajate poolt. Vastava krundi igakordne omanik kohustub planeeritud ehitise(d) välja ehitama ehitusloaga ehitusprojekti alusel.

Planeeritud sildumisrajatistele ja paadikanalile tuleb koostada eraldi ehitusprojekt. Planeeritud teed ning parkimisalad ja haljastuse rajab krundi valdaja.

Tehnovõrkude planeeritud lahendused tuleb realiseerida krundi valdaja ja tehnovõrgu haldaja vahelisel kokkuleppel pärast vastavate servituudilepingute sõlmimist.

Krundipiiride muutmine ja moodustamine toimub vastavate maakorralduslike õigusaktide alusel krundiomanike ja kohaliku omavalitsuse vahelisel kokkuleppel.

Käesolev detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavatele ehituslikele ja tehnilistele projektidele.

# 4. KOOSTÖÖ JA KOOSKÕLASTUSED PLANEERINGU KOOSTAMISEL

# 5. KOOSTÖÖ JA KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE

| KOOSKÕLASTAV INSTITUTSIOON | KOOSKÕLASTAJA (NIMI, AMET) | KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TINGIMUS | KOOSKÕLASTUSE ASUKOHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elion Ettevõtted Aktsiaselts | Jaak Ulmas, sideliini-insener-grupijuht | 23.08.2010 | Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt | Põhikaust, lk 12 |
| OÜ Jaotusvõrk Tartu piirkond | Valdeko-Toivo Hirmo, juhtivspetsialist | 24.08.2010 | - | Põhikaust, lk 12 |
| AS Emajõe Veevärk | Rajiko Rattur, projektijuht | 01.09.2010 | Projektistaadiumi lahendus kooskõlastada täiendavalt | Põhikaust, lk 12 |
| Tartu Tervisekaitsetalitus | Andrei Smirnov, direktor | 15.09.2010 | - | Eraldi lehel |
| Maa-amet | Anne Toom, peadirektori asetäitja kt | 13.10.2010 | - | Eraldi lehel |
| Lõuna-Eesti Päästekeskus Insenertehniline büroo | Peeter Kaitsa, juhtivinspektor | 18.10.10 | - | Põhikaust, lk 12 |
| Keskkonnaameti Tartu-Jõgeva regioon | Rainis Uiga, juhataja | 04.11.10 | - | Eraldi lehel |
| Veeteedeamet | Toivo Prela, hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja | 07.12.10 | - | Eraldi lehel |
| Tehnilise Järelevalve Amet | Kaur Kajak, tööstusohutuse teenistuse juhataja kt – peadirektori asetäitja | 18.03.11 | - | Eraldi lehel |

# JOONISED

Joonis 1. Situatsiooniskeem M 1:10 000

Joonis 2. Olemasolev situatsioon M 1:1000

Joonis 3. Planeeringu põhijoonis M 1:1000

Joonis 4. Maakasutuse ja kitsenduste joonis M 1:1000

Joonis 5. Tehnovõrkude joonis M 1:1000

Joonis 1. Situatsiooniskeem

Joonis 2. Olemasolev situatsioon

Joonis 3. Põhijoonis

Joonis 4. Maakasutuse ja kitsenduste joonis

Joonis 5. Tehnovõrkude joonis

# Text boxes

PLANEERINGUALA

PEIPSI JÄRV